## Slide 1: Hővisszanyerő szellőzés, teljesen másképpen
Csiha András
ügyvezető, épületgépész mérnök, ny. főiskolai docens
ETÜD+ Mérnökiroda és Kereskedelmi Bt, Debrecen
www.etudbt.hu, etudbt@etudbt.hu
PollackExpo, 2018. 03. 01-02.
Notes: A PowerPoint bemutatót valahonnan le lehet majd tölteni.
A szellőztetés szükségességéről, remélem, már nem kell senkit sem meggyőzni, meg arról sem, hogy ez ma már nem az ablaknyitással történik.
Tehát szabályozott gépi szellőztetés, nem kötelezően, de lehetőleg hővisszanyeréssel.

## Slide 2
OTT,
AKKOR,
ANNYIT,
ÚGY
A jó szellőzés kialakításának alapvető szempontjai:
a keletkező szennyező anyagok eltávolítása,
friss, tiszta levegő az embereknek és/vagy technológiának,
részt vesz a fűtés-hűtés-klimatizálásban – hőkomfort biztosítása.
A szellőzés fontos szerepe a komfort biztosításában:
szellőztetni, amennyi
szükséges és elégséges.
Notes: Mindegyik szempontról egy-egy hosszú kurzust lehetne tartani – az épületgépész képzésben ezt is teszik.
Szükséges és elégséges – nagyon fontos, mert sokszor túlzásba viszik a dolgot mindkét irányban.
Egyszerű lakásszellőzés esetén a legfontosabb szennyező anyag a nedvesség (pára), amit maguk a lakást használó emberek termelnek tevékenységükkel.

## Slide 3
A fokozottan légtömör nyílászárók következménye, ha a szellőzés más módon nem biztosított:
- páralecsapódás, penészképződés - rossz belső levegő minőség: CO2, szagok…
SZELLŐZTETÉS, SZELLŐZTETÉS, SZELLŐZTETÉS!
Notes: Ezeket a képeket egy új épületben, egy fűtési idény után készítettem!
Szóval: szellőztetés, szellőztetés, és még egyszer SZELLŐZTETÉS!
A jól ismert megoldásokról nem beszélnék (légbevezetők + elszívás, központi hővisszanyerő rendszer), csak egy-két különlegességet említenék.

## Slide 4
(Pénz ) Energia  Komfort
EnergetikaKörnyezetGazdaságTársadalom
Büki Gergely: Energetika (1. ábra után, szabadon)
Fenntartható fejlődés!
Notes: A komfort biztosítása-fenntartása energiát igényel, az pedig pénzbe kerül, nem is kevésbe!
Az Energetika, a Környezet, a Gazdaság és a Társadalom állandó kölcsönhatásban vannak egymással, közös metszetüket lehetne optimális esetben fenntartható fejlődésnek nevezni!
Nehéz eset, mert sajnos a szereplők nem mindegyike és nem mindig gondolkodik nem nulla összegű játékban!

## Slide 5
A szellőzés optimalizálása, de hogyan?!
Performance of a demand controlled mechanical extract ventilation system for dwellings I. Pollet - A. Vens - F. Losfeld (Ghent University, Renson Ventilation), REHVA Journal – May 2013
http://www.rehva.eu/publications-and-resources/rehva-journal/2013/032013/performance-of-automated-demand-controlled-mechanical-extract-ventilation-systems-for-dwellings-in-europe.html
A cikk röviden összefoglalva:
Azt állapítják meg egész éves és 15 éves élettartamra vonatkozó összehasonlító vizsgálatok-mérések-szimulációk alapján, hogy az igény szerint szabályozott elszívó szellőzés a költségoptimalizált megoldás, nem a hővisszanyerő szellőzés (figyelembe vett költségek: létesítés, karbantartás, energia, jelenérték…).
Véleményem:
Az igény szerint szabályozott elszívó szellőzéseknél nem vették figyelembe, hogy
az általuk nem visszanyert fűtő/hűtő energiát gázzal/árammal kell fedezni.
Ezt az energiát mindenképpen meg kell termelni, el kell fogyasztani, ennek pedig megvan a maga plusz környezeti terhelése!
Attól függően azonban, hogy gázzal vagy árammal fűtünk/hűtünk, ez lokálisan és/vagy globálisan jelentkezik (magánérdek kontra közérdek)!
Az „optimális” megoldás keresésénél fontos tudni:
Költség ≠ Energetikai ≠ Környezeti
Lokális ≠ Globális
Notes: Röviden: teljes éves összehasonlító vizsgálatok-mérések-szimulációk alapján azt állítják, hogy a költségoptimalizált megoldás az igény szerint szabályozott elszívó szellőzés
• Annual primary energy consumption (kWh/year);
• Annual CO2 exhaust due to energy consumption (CO2/year);
• Annual energy cost for ventilation heat losses and fan(s) consumption (£/year);
• Net present value over 15 years (£).
Szóval már azt nem egyértelmű eldönteni, hogy milyen peremfeltételekkel keressünk optimumot - ráadásul még azzal is nehezítve az építészeknek, hogy ebben is a gépészekkel kell együttműködniük!

## Slide 6
Egy ismert, nem szokványos megoldás :
inVENTer szellőzés (helyi, hővisszanyerős)
Notes: Helyi (nem központi) megoldás, általában akkor alkalmazzák „gyógyírként”, ha a penészesedés már megjelent. Hőtároló-hőcserélőként egy speciális, nagy hőkapacitású kerámiából készült, sok-sok apró légcsatornát tartalmazó elemet használ, az ide-oda váltakozó irányú légáramlást ventilátor biztosítja. Nem rekuperatív (mint az eddigiek), hanem regeneratív hőcsere történik: periodikusan váltakozva tárolja be a hulladékhőt az elszívott levegőből , majd nyeri vissza azt a befújt friss levegővel.
Jó megoldás, de igen drága és nem is igazi rendszerként működik egy házban.
2007-ben találkoztam vele a Wels-i Energiesparmessén, tetszett, ma már sokat fejlődött a megoldás, itt a kiállításon is találkozhatnak vele.
Beültette a bogarat a fülembe: miért ne lehetne egyszerű, olcsó és (mindennek ellenére) jó megoldást találni a hővisszanyerős szellőzésre?!

## Slide 7
Notes: Ez a Nobel díja 75-ik évfordulójára kiadott 3000 Ft-os ezüst emlékérem, ahol Szent-Györgyi Albert kitűnően fogalmazta meg az innovatív gondolkodás, a találmányok és szabadalmak létrejöttének forrását.

## Slide 8
Már a régi rómaiak is…
hypocaustum, thermák fűtése
Notes: Ez egy égetett üreges agyagtégla képe, ahol a bordák és a közöttük lévő elemi kis üregek teljesen hasonlóak az előző „inVENTer” hőtároló-hőcserélőjéhez! Ez a „felfedezés” adta a találmányom ötletét.

## Slide 9
A találmányom alapötlete: az üreges tégla úgy lehet rejtett légcsatorna, hogy egyben ideális hőcserélő-hőtároló elem is!
hagyományos síkra csiszolt
Notes: A külső fal építésével egyben elkészül a szellőző rendszer legnagyobb és legfontosabb része is, gyakorlatilag ingyen! Már csak némi légrács, szűrő, ventilátor, villamos vezetékezés és vezérlés/szabályozás szükséges, és készen van a hővisszanyerő szellőző rendszer.
Az építészek általában nagyon értékelik, hogy sem a helyiségben, sem a teljes épületben nincs légcsatorna, ráadásul a szellőzés gyakorlatilag a falazással együtt elkészül és az épület lélegzik.

## Slide 10
SZABADALMI LEÍRÁS (KIVONAT) Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés
Feltaláló: Csiha András, Debrecen A bejelentés napja: 2008. 06. 02.
A találmány tárgya váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés, különösen lakásszellőzés céljára, aminek két, időben váltakozóan befúvó és elszívó funkciójú szellőző kürtője van, melyek ellenfázisban üzemelnek. A szellőző kürtők a helyiség(ek) külső falának integráns részét képező, csak és kizárólag a normál falazat kialakításához is használt üreges kialakítású falazóelem(ek)ből (1) és ágyazó-kötő anyagból (2), valamint alsó kürtőelemből (3a) és felső kürtőelemből (3b) kialakítottak, s egyben regeneratív hőcserélő-hőtárolók is. A szellőző kürtőkben szabályozott működtetésű ventilátor(ok) (4) található(k), amik légáramlást biztosítanak váltakozóan a külső térből a helyiség(ek)be, illetve a helyiség(ek)ből a külső térbe légrácsokon (5) és szükség szerint légszűrő(kö)n (6) keresztül.
Magyar szabadalmi lajstromszám: 227 348
FluctuVent

## Slide 11
FluctuVent a szellőző tégla
Belső tér
Külső tér
Közöttük 7 sor tégla
Alsó EPS kürtőelem
Felső EPS kürtőelem
Notes: A szellőző kürtő kialakítása a falban FluctuVent „szellőző tégla” segítségével.

## Slide 12
Födém
Padló
Belső tér
Külső tér

ütem: az elhasznált meleg levegő elszívása,
hulladékhőjének betárolása a téglába, ~6 perc
22
°
C
ütem: a lehűlt
levegő kifúvása
3
°
C


ütem: a felmelegített friss levegő befúvása,
a tárolt hő visszanyerése a téglából, ~6 perc
17
°
C

ütem: a friss, hideg levegő beszívása
-
2
°
C
A FluctuVent
szellőzés
elvi sémája télen
η > 75%
Notes: Az ötlet megvalósítása „primitíven egyszerű”, és ez benne a legjobb.

## Slide 13
FluctuVent szellőzőkürtő kialakítása a külső falban:
csiszolt téglafalazatban
hagyományos téglafalazatban EPS habarcskirekesztő sablonnal

## Slide 14
A FluctuVent szellőző rendszer alkalmazható:
  (nem minősített) passzív- és nem passzívházakban,
  hagyományos és csiszolt tégla falazatban egyaránt,
  családi házakban, társasházakban, lakóparkokban, hétvégi házakban, nyaralókban,
  ahol a központi szellőzés túl drága volna: kis irodák…
  meglévő épületeknél ≥ 14 cm vastag utólagos külső hőszigetelés esetén (ha a régi vakolat megmarad),
  tetszőleges falazatú új épületeknél, ha ≥ 16 cm vastag külső hőszigetelést alkalmaznak.
Újabb ötlet:
Nem csak új ház építésénél és nem csak égetett üreges agyagtégla falazat esetén alkalmazható, hanem a külső hőszigetelésbe integrálva is!

## Slide 15
FluctuVent kürtő a hőszigetelésben
10/50 N+F síkra csiszolt válaszfaltégla
F125 mm faláttörés
Notes: A külső falra ragasztott és 3 dübellel rögzített 10/50-es csiszolt válaszfaltéglák, az alsó-felső kürtőelemek ehhez igazodó kialakításúak.
Csak felül kell átfúrni a falat a szellőzéshez, a kürtők teljesen eltűnnek a hőszigetelésben.

## Slide 16
FluctuVent a szellőző tégla két fajtája

## Slide 17
a belső
levegő
a külső
levegő
a felső
rácsnál
az alsó
rácsnál
Idő
elhasznált elszívása
friss
befúvása
1 periódus
~12 perc
20 °C
0 °C
10 °C
-10°C
friss
beszívása
elhasznált
kifúvása
A FluctuVent szellőzés jellemző működése
Tél, irányváltási idő: ~6 min, átlagos hővisszanyerési hatásfok h>75%
A kürtőket mindig párosával építjük be:
  a két kürtő egyszerre, de ellentétes fázisban működik,
  kiegyenlített szellőzés – nincs túlnyomás, sem depresszió.

ütem
a hő betárolása a téglába
ütem

a hő visszanyerése
Notes: Egy jellemző példa a hőmérsékletek alakulásáról a periodikus működés során.

## Slide 18
Téli állapotváltozások a téglakürtőben
(az első projekt mérései)
hőcsere + nedvességcsere = entalpiacsere (jobb hatásfok és hőkomfort)
Notes: A tégla pórusos szerkezete miatt az elszívott, távozó levegőből a pára egy részét tárolni tudja (kicsapódás nélkül!), majd irányváltás után ezt visszajuttatja a befújt külső hideg és száraz levegőbe.

## Slide 19
Nyári éjszakai passzív hűtés – „free cooling” (nincs irányváltás)
A télinél jóval kisebb hőmérséklet-különbségek és a rövidebb üzemidő miatt a hűtési megtakarítás a fűtésinek csak töredéke, 10…30-ad része lehet!
tbefúvás
tkülső
tbelső
telszívás
Notes: Nyári nappal csökkentett szellőzés elégséges – ilyenkor a pára nem kérdés és az ajtók-ablakok is gyakrabban nyitva vannak.
Az igazi hőség ellen nappal bezárt ablakokkal, leengedett redőnyökkel védekezünk, éjjel viszont kereszthuzatot csinálunk – amikor a külső levegő már hidegebb, mint a belső.
Éjszakai ingyen hűtés ablaknyitás nélkül: zajmentesen, fénymentesen, pormentesen, szúnyogmentesen és betörőmentesen!

## Slide 20
Az első, 2009 óta üzemelő épület Budapesten
Notes: Laborkísérletek után az első „in vivo” projekt.
Tisztaságmániás gyermekorvosnő, a férje pedig asztmás – teljesen elégedettek a szellőzéssel: soha nem érzik szükségét, hogy szellőztetni kellene - még néhány napos-hetes távollét után sem.
Rengeteg mérést végeztünk és ezeket felhasználtuk a fejlesztéseknél.

## Slide 21
Biatorbágy (csiszolt tégla)

## Slide 22
Kecskemét (hagyományos tégla)

## Slide 23
Budapest - Budafok (csiszolt tégla)

## Slide 24
Budapest - Pestimre (hagyományos tégla)

## Slide 25
Budapest - Pestimre

## Slide 26
Litér (hagyományos tégla)

## Slide 27
FluctuVent szellőzés a hőszigetelésben (Nagyvárad)

## Slide 28
Az új FluctuVent MULTI rendszer vezérlése-szabályozása – 2016-17
  Egy vezérlő az épülethez (max. 30 helyiség), RS485 kommunikáció, grafikus LCD kijelző,
  egész éves automatikus üzem, mindenkori kézi beavatkozási lehetőséggel,
  nyári éjszakai automatikus passzív hűtési üzemmód,
  téli/nyári(!) páraszabályozás – helyiségenként 1 hő- és páraérzékelő,
  a szellőzés helyiségenként külön-külön ki/be kapcsolható(!),
  USB (+ opcionális WiFi) számítógépes kapcsolat, felhasználói szervizprogram(!),
  szellőzési, hőmérséklet és páratartalom adatok gyűjtése/megjelenítése helyiségenként(!),
  energiaadatok számítása, kijelzése (órai, napi, éves és halmozott): - kWhbefektetett, kWhkinyert, SEER (sokkal jobb, mint a hőszivattyúké!), - megtakarított [m3] földgáz és [kWh] villamos energia, valamint [kg] CO2 egyenértékük(!).
Vezérlő Szenzorpanel Ventilátorok bekötő panelje
Notes: Nyári páraszabályozást csak az időszakosan nagy nedvességterhelésű helyiségekben, jellegzetesen fürdőszobában célszerű alkalmazni.

## Slide 29
Budakalász (hagyományos tégla, 15 cm hőszigetelés)

## Slide 31
A szellőzés gyűjtött üzemi adatai diagramban (USB, WiFi)

## Slide 32
A FluctuVent HYGRO hővisszanyerő szellőzés jellemzői:
Bármilyen külső falazatú, új építésű és meglévő épületbe is beépíthető.
Nincsenek légcsatornák, nem foglal el helyet sem a helyiségekben, sem a lakásban.
Teljesen kizárja a páralecsapódás és a penészképződés lehetőségét.
0.3 – 0.5 1/h légcsere (~20 m3/h friss levegő kürtőpáronként)  kis CO2 koncentráció.
Kétfokozatú légszűrés, cserélhető G2 fokozatú szűrőlapok (opciók: mosható szűrő kívül, vagy G4 pollenszűrő belül).
Higiénikus szellőző rendszer, a belső szűrőlapok baktériumölő ezüstkolloid oldattal kezeltek.
Ideális kiegyenlített szellőzés minden egyes helyiségben külön-külön.
Kevésbé szárítja a levegőt, mint más frisslevegős szellőzések  kellemesebb komfort.
Egyszerű tervezés, könnyű és gyors szerelés, egyszerű és problémamentes üzemeltetés.
Üzembiztos 12 VDC Arctic Cooling F12 PWM ventilátorok, MTBF 400 000 óra, 5 év garancia.
Legfeljebb kétszintes épületeknél alkalmazható (tűzvédelmi előírások és a karbantartás miatt).
A külső légrács előtt légterelő lap véd a nagyobb szelek szellőzést zavaró hatása ellen.
Nagyon csendes ventilátorok: <1 dB(A) emberi füllel érzékelhetetlen hangnyomásszint növekedés.
Hangcsillapító betétek az EPS kürtőelemekben a külső zajok bejutása elleni védelemre.
Gazdaságos üzemelés, helyiségenkénti igénye csak 2…6 W, illetve <30 kWh/év.

## Slide 33
A FluctuVent HYGRO hővisszanyerő szellőzés jellemzői:
Egy vezérlő egység az egész épülethez, RS485 kommunikáció, grafikus LCD kijelző.
Egész évi programozott automatikus üzem a mindenkori kézi beavatkozás lehetőségével: átszellőztetés, a légszállítás kézi növelése/csökkentése, üzemszünet, egyes helyiségek szellőzésének kiiktatása…
Energiatakarékos és komfortos helyi légnedvesség szabályozás télen/nyáron (helyiségenként 1 hő- és páraérzékelővel).
Nyári éjszakai automatikus passzív hűtési üzemmód, kellemes komfort ablaknyitás nélkül az alváshoz szúnyogmentesen, pormentesen, fénymentesen, zajmentesen és betörőveszély mentesen.
A vezérlő-szabályozó folyamatos teszteli önmagát és a rendszerelemek megfelelő működését, pontosan kijelzi az esetleges hibákat, figyelmeztet légszűrőcserére, elemcserére, tűzvédelmi funkció…
USB (+ opcionális WiFi) számítógépes kapcsolat, egyszerű felhasználói szervizprogram a beállításokhoz.
A szellőzési, hőmérséklet és páratartalom adatok folyamatos gyűjtése és megjelenítése számítógépen jól áttekinthető diagramban helyiségenként.
Teljesítmény és energia adatok számítása és kijelzése (órai, napi, éves és halmozott): - kWhbefektetett, kWhkinyert és SEER viszonyszámuk, - a megtakarított földgáz [m3] és villamos energia [kWh], valamint CO2 terhelés [kg] egyenértékük.
>75% hatásfokú hővisszanyerés 4 cm hőszigetelésű 44 cm-es égetett üreges téglafal esetén.
>50 m3/év földgáz megtakarítás egy átlagosan 4 m x 4 m x 2.7 m = 43 m3-es helyiségben.
>25 kWh/m2,év fajlagos fűtési energia megtakarítás a szellőztetett helyiségekben.
A visszanyert fűtési hőenergia >10-szerese a befektetett villamos energiának (SEER érték).
Igen pénztárcabarát rendszer, ára mindössze 40...50%-a a minőségi központi lakásszellőzőknek.

## Slide 34: Hővisszanyerő szellőzés, teljesen másképpen
Csiha András
ügyvezető, épületgépész mérnök, ny. főiskolai docens
ETÜD+ Mérnökiroda és Kereskedelmi Bt, Debrecen
www.etudbt.hu, etudbt@etudbt.hu
Az előadás letölthető:
http://etudbt.hu/tajekoztato-anyagok/
A Littke teremben a standon várom az érdeklődőket!
PollackExpo, 2018. 03. 01-02.
Notes: A PowerPoint bemutatót valahonnan le lehet majd tölteni.